Oznaczenie sprawy: 34/ZP/2015                                                                   Załącznik Nr 2 do SIWZ

ZADANIE Nr I

Nazwa: 		           __________________________________

Typ, model: 	            	__________________________________

Producent:     		__________________________________

Rok produkcji: 	           __________________________________

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

|  |  | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| Lp. |  | Wymogi graniczne TAK / NIE | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać/ |
| APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY- DIATERMIA |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji: 2015 |  |  |
| 2. | Urządzenie umożliwiające cięcie czyste, cięcie z hemostazą, koagulację bipolarną, koagulację forsowną i koagulację miękką. |  |  |
| 3. | Możliwość obsługi aparatu za pomocą pedału nożnego lub przycisków na rączce oraz funkcje dostępne na urządzeniu. |  |  |
| 4. | Czytelny, cyfrowy wyświetlacz pokazujący moc wyjściową. |  |  |
| 5. | Urządzenie zapamiętuje parametry ostatniej pracy. |  |  |
| 6. | Możliwość podłączenia wielu typów elektrod. |  |  |
| DANE TECHNICZNE |
| 1. | Max moc wyjściowa – cięcie czyste (CUT) [W] = 120-250 Ohm [+- 20%] |  |  |
| 2. | Max moc wyjściowa – cięcie z hemostazą (BLEND) [W] = 90-200 Ohm [+- 20%] |  |  |
| 3. | Max moc wyjściowa – koagulacja forsowna (COAG FORCED) [W]= 80-150 Ohm [+-20%] |  |  |
| 4. | Max moc wyjściowa – koagulacja miękka (COAG SOFT) [W]= 60-100 Ohm [+-20%] |  |  |
| 5. | Max moc wyjściowa – cięcie bipolarne (BIPOLAR) [W]= 40-100 Ohm [+-20%] |  |  |
| 6. | Częstotliwość pracy = 600 kHz [+-10%] |  |  |
| 7. | Waga = 5 kg [+-20%] |  |  |
| 8. | Wymiary = 254 x 104 x 288 mm [+-10%] |  |  |
| 9. | Zasilanie = 230 V, 50-60 Hz |  |  |
| WYPOSAŻENIE |
| 1. | Autoklawowalna elektroda prosta 0.2, dł. min. 5 cm -1 szt. |  |  |
| 2. | Autoklawowalna elektroda kątowa (45 stopni) 0.2 dł. min.5 cm – 1 szt. |  |  |
| 3. | Autoklawowalna elektroda pętla fi 4 prosta, dł. min. 5 cm – 1szt. |  |  |
| 4. | Autoklawowalna elektroda pętla fi 8 prosta, dł. min. 5 cm – 1 szt. |  |  |
| 5. | Autoklawowalna elektroda kątowa (45 stopni) 1 mm, dł. min. 5 cm - 1 szt. |  |  |
| 6. | Autoklawowalna elektroda pętla owalna prosta, dł. min. 5 cm – 1 szt. |  |  |
| 7. | Autoklawowalna elektroda pętla owalna zakrzywiona, dł. min. 5 cm – 1 szt. |  |  |
| 8. | Autoklawowalna elektroda kulowa fi 3 mm kątowa (45 stopni) dł. min. 5 cm – 1 szt. |  |  |
| 9. | Autoklawowalna elektroda kulowa fi 3 mm prosta, dł. min. 5 cm – 1 szt. |  |  |
| 10. | Autoklawowalna elektroda haczyk (45 stopni), dł. min. 5 cm – 1 szt. |  |  |
| 11. | Uchwyt z przyciskami do elektrod autoklawowalny do 100x – 1 szt. |  |  |
| 12. | Pedał nożny – 1 szt. |  |  |
| 13. | Kabel do podłączenia elektrody naturalnej – 1 szt. |  |  |
| 14. | Stalowa elektroda naturalna 120 x 160 mm – 1 szt. |  |  |
| 15. | Przewód zasilający – 1 szt. |  |  |
| 16 | Szpatuła /nóż autoklawowalny min. 7cm – 1 szt. |  |  |
| 17 | Szczypce bipolarne - 1 szt. |  |  |
| 18 | Kabel do szczypiec bipolarnych - 1 szt. |  |  |
| 19 | Elektroda pętla, autoklawowalna, 8mm, długość min. 13 cm – 1szt. |  |  |
| 20 | Elektroda kulka 15 cm, autoklawowalna – 1szt. |  |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą aparatu |  |  |
|  | Gwarancja |  |  |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące (kolejne lata gwarancji punktowane) |  |  |
| 2 | Serwis na terenie Polski |  |  |
| 3 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu |  |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie ww.

parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

(pieczęć i podpis)