Oznaczenie sprawy:35/ZP/2015                                                                     Załącznik nr 2 do SIWZ.

ZADANIE Nr II

Nazwa: 		           __________________________________

Typ, model: 	            	__________________________________

Producent:     		__________________________________

Rok produkcji: 	           __________________________________

KARDIOTOKOGRAF

| Lp. | Parametry wymagane | Spełnianie warunku TAK / NIE lub opisać Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy, data produkcji 2015 r. |  |
| 2. | Zasilanie 230V 50 Hz |  |
| 3. | Wbudowany akumulator zasilający pozwalający na pracę bez zasilania sieciowego |  |
| 4. | Wyświetlacz LCD kolorowy o przekątnej min. 10” |  |
| 5. | Waga max. 5 kg |  |
| 6. | Monitorowanie ciąży bliźniaczej |  |
| 7. | 2 przetworniki CARDIO min. 9-cio kryształowe |  |
| 8. | Monitorowanie akcji serca płodu metodą Dopplera Pulsacyjnego |  |
| 9. | Częstotliwość pracy głowicy Cardio ≤ 1,2 MHz |  |
| 10. | Zakres monitorowania akcji serca 50-210 BPM |  |
| 11. | Dokładność pomiaru akcji serca płodu ± 2 BPM |  |
| 12. | Natężenie fali ultradźwiękowej dla przetwornika max. 10 mW/cm² |  |
| 13. | Interfejs i komunikaty w polskiej wersji językowej |  |
| 14. | Pomiar nieinwazyjny TOCO - tensometryczny |  |
| 15. | Ciągłe monitorowanie aktywności skurczowej macicy |  |
| 16. | Zakres pomiarowy ciśnień TOCO 0-100 |  |
| 17. | Alarm dźwiękowy i optyczny niskiego i wysokiego tętna płodu |  |
| 18. | Prezentacja cyfrowej wartości FHR |  |
| 19. | Prezentacja cyfrowej wartości TOCO |  |
| 20. | Możliwość ustawienia czasu wydruku |  |
| 21. | Automatyczne wykrywanie ruchów płodu |  |
| 22. | Znacznik ruchów płodu ręczny dla pacjentki |  |
| 23. | Wbudowana drukarka termiczna min. 150 mm |  |
| 24. | Drukowanie aktywności ruchowej płodu aktogram |  |
| 25. | Możliwość ustawiania progów alarmów tętna płodu górny i dolny |  |
| 26. | Ekran LCD uchylny min. 0-70 stopni |  |
| 27. | Alarmy dźwiękowe z możliwością wyłączenia |  |
| 28. | Prędkość druku 1, 2, 3 cm/min |  |
| 29. | Funkcja automatycznego zerowania TOCO |  |
| 30. | Uchwyty do głowic FHR1, TOCO, marker na obudowie aparatu |  |
| 31. | Pasy do mocowania każdej z głowic |  |
| 32. | Podstawa jezdna z 4 kółkami |  |
| 33. | Wszystkie kółka skrętne |  |
| 34. | Min. 2 kółka z blokadą |  |
| 35. | Podstawa jezdna z 2 półkami |  |
| 36. | Podstawa jezdna z dodatkowym uchwytem na głowice na wysięgniku |  |
| 37. | Możliwość powieszenia aparatu na ścianie |  |
| 38. | Pamięć min. 12 godzin ostatnich zapisów |  |
| 39. | Stymulator akustyczny w komplecie |  |
| 40. | Możliwość rozbudowy o moduł telemetrii płodu z głowicami wodoodpornymi |  |
| 41. | Zainstalowana komputerowa analiza zapisu ktg w aparacie |  |
| Gwarancja i serwis |
| 42 | Okres gwarancji min. 24 miesiące (kolejne lata gwarancji punktowane) |  |
| 43 | Serwis na terenie Polski |  |
| Inne |
| 44 | Instrukcja obsługi w języku polski przy dostawie |  |
| 45 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu |  |

Oświadczamy, że oferowany powyżej zestaw jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Do oferty należy dołączyć materiały producenta w języku polskim potwierdzające spełnienie ww.

parametrów.

Nie spełnienie któregokolwiek z parametrów granicznych spowoduje odrzucenie oferty.

(pieczęć i podpis)