Oznaczenie sprawy: 06/2015                                                                                               Załącznik Nr 2 do zaproszenia

Zestaw do do magnetoterapii

Parametry techniczne

Producent:   ______________________________

Typ/model:  ______________________________

Rok produkcji:  ____________________________

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - opis |
| --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy. |  |
|  | Aparat winien posiadać deklarację zgodności producenta, zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych – dokumenty należy dostarczyć wraz z dostawą aparatu; |  |
|  | Sterownik do magnetoterapii z min. dwoma całkowicie niezależnymi kanałami zabiegowymi; |  |
|  | Kształt pola :sinus, półsinus, trójkąt, półtrójkąt, prostokąt, półprostokąt; |  |
|  | Tryb mieszany – różne rodzaje pola w jednej sesji; |  |
|  | Min. 4 gniazda do podłączenia aplikatorów; |  |
| 7. | Automatyczne rozpoznawanie typu aplikatora; |  |
| 8 | Tryb pracy: programowy i manualny; |  |
| 9 | Baza programów terapeutycznych; |  |
| 10 | Programy do ustawienia dla użytkownika; |  |
| 11 | Jednostki chorobowe wybierane po nazwie w j. Polskim; |  |
| 12 | Bieżąca kontrola sprawności aparatu – autotest; |  |
| 13 | Maksymalna indukcja – 10,0 mT; |  |
| 14 | Zakres częstotliwości :2-60Hz |  |
| 15 | Zegar zabiegowy: 1-30 min.; |  |
| 16 | Zasilanie 230V/450W; |  |
| 17 | Aplikator szpulowy średnica min.60cm - montowany do leżanki – wysokoprądowy; |  |
| 18 | Aplikator szpulowy średnica min. 35 cm – na stolik – wysokoprądowy; |  |
| 19 | Leżanka aluminiowa do magnetoterapii z prowadnicami do zamontowania aplikatora, zmywalna, odporna na środki myjące i dezynfekujące. Kolor leża niebieski. |  |
| 20 | Stolik pod aplikator pola magnetycznego: konstrukcja metalowa, na kółkach z hamulcami, dwupółkowy, zmywalny, odporny na środki myjące i dezynfekujące; |  |
| 21 | Półka pod sterownik mocowana do leżanki; |  |
| 22 | Dostawa wraz z instalacją aparatu, Instrukcja obsługi w j. polskim; |  |
| 23 | Szkolenie z obsługi aparatu bezpośrednio po zakończeniu instalacji aparatu; |  |
| 24 | Gwarancja : - sterownik min. 5 lat - pozostałe min. 2 lata Gwarancja obejmuje: - przeglądy w okresie jej trwania zgodne z planem serwisowym zalecanym przez producenta - wymiany/naprawy uszkodzonych części - dojazdy/przejazdy pracowników Wykonawcy - robociznę - wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania czynności serwisowych; |  |
| 25 | Autoryzowany serwis na terenie Polski – podać nazwę, adres, telefon kontaktowy; |  |
| 26 | Aparat zastępczy na okres naprawy; |  |
| 27 | Czas usunięcia uszkodzeń – max. 5 dni roboczych |  |
| 28 | Termin dostawy – 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. |  |

Lustro korekcyjne pojedyncze

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowe; |  |
|  | Wysokość 190 – 200 cm; |  |
|  | Szerokość 80 – 100 cm; |  |
|  | Stelaż metalowy na kółkach z hamulcami do łatwego transportowania; |  |
|  | Siatka posturograficzna; |  |
|  | Termin dostawy – 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. |  |

Rotor do ćwiczeń stawu barkowego

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1 | Fabrycznie nowy |  |
| 2 | Z płynną regulacją oporu; |  |
| 3 | Z możliwością ustawienia wysokości osi obrotu i długości ramienia; |  |
| 4 | Wyposażony w uchwyty mocujące do kraty kabiny do ćwiczeń i do ściany; |  |
| 5 | Dostawa i instalacja sprzętu; |  |
| 6 | Termin dostawy – 10 dni roboczych od daty podpisania umowy. |  |