Oznaczenie sprawy: 18/2015 Załącznik Nr 2 do Zaproszenia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	ILOŚĆ	NAZWA HANDLOWA	CENA JEDNOSTKOWA	STAWKA / % VAT	WARTOŚĆ / NETTO	WARTOŚĆ / VAT	WARTOŚĆ BRUTTO
Materace szpitalne wraz z pokrowcami. Materac gąbkowy z pianki poliuretanowej o twardości i elastyczności T25.Pokrowiec z tkaniny nieprzemakalnej, zmywalnej, paroprzepuszczalnej, zapinany na suwak z 3 boków materaca. Suwak schowany pod zakładkami. Rodzaj powłoki PU: 100% poliuretan, Rodzaj nośnika PES: 100% poliester, produkt uniepalniony, wodoszczelność ≥ 20 000 Pa, masa powierzchniowa: 175 ± 20 g/m², paroprzepuszczalność ≥ 300 g/m²/24h, materiał odporny na ścieranie, wielokrotne zginanie, o długotrwałej elastyczności. Sposób konserwacji: pranie mechaniczne w wodzie w temp. 95ºC, dezynfekcja parą wodną, sterylizacja parowa w temp. 121ºC przez 20 minut. Materiał pokrowca powinien stanowić barierę dla bakterii i wirusów, Pokrowce powinny chronić przed wilgocią, zabrudzeniami i zniszczeniem, materiał pokrowca przyjemny dla skóry nie powodujący uczuleń i odparzeń, materiał oraz gładka powierzchnia zapewniająca odpowiednią wentylację i komfort dla pacjenta. Możliwość stosowania środków dezynfekcyjnych, również na bazie alkoholu. Tkanina z której wykonane są pokrowce musi posiadać : Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH - atest higieniczny. Tkanina i pianka poliuretanowa musi posiadać Certyfikat Oeko - Tex Standard 100 . Materace w pokrowcach wymiary:
a) 200 cm x 90 cm x 12 cm	42 kpl.
b) 147 cm x 70 cm x 12 cm	8 kpl.
c) 130 cm x 70 cm x 12 cm	9 kpl.
Pokrowiec z tkaniny nieprzemakalnej, zmywalnej, paroprzepuszczalnej, zapinany na suwak z 3 boków materaca. Suwak schowany pod zakładkami. Rodzaj powłoki PU: 100% poliuretan, Rodzaj nośnika PES: 100% poliester, produkt uniepalniony, wodoszczelność ≥ 20 000 Pa, masa powierzchniowa: 175 ± 20 g/m², paroprzepuszczalność ≥ 300 g/m²/24h, materiał odporny na ścieranie, wielokrotne zginanie, o długotrwałej elastyczności. Sposób konserwacji: pranie mechaniczne w wodzie w temp. 95ºC, dezynfekcja parą wodną, sterylizacja parowa w temp. 121ºC przez 20 minut. Materiał pokrowca powinien stanowić barierę dla bakterii i wirusów, Pokrowce powinny chronić przed wilgocią, zabrudzeniami i zniszczeniem, materiał pokrowca przyjemny dla skóry nie powodujący uczuleń i odparzeń, materiał oraz gładka powierzchnia zapewniająca odpowiednią wentylację i komfort dla pacjenta. Możliwość stosowania środków dezynfekcyjnych, również na bazie alkoholu. Tkanina z której wykonane są pokrowce musi posiadać : Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez PZH ( atest higieniczny) i Certyfikat Oeko - Tex Standard 100 . Pokrowce o wymiarach 200 cm x 90 cm x 12 cm	22 szt.
				Suma: