Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2020                                                                         Załącznik nr 2 do SIWZ

Pakiet III – parametry techniczne.

| L. p. | Kardiomonitor – 4 szt. | Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| 1 | Producent – nazwa i kraj |  |
| 2 | Nazwa i typ/model |  |
| 3 | Rok produkcji (nie wcześniej niż 2020 rok) |  |

| LP | PARAMETRY GRANICZNE | WYMÓG | Wypełnia Wykonawca TAK/ NIE/ opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Monitor o budowie kompaktowej z niezależnymi, zabudowanymi na stałe modułami, zasilany z sieci 230 VAC i z wewnętrznego akumulatora przez min. 1 godz. | TAK |  |
| 2 | Konwekcyjne chłodzenie kardiomonitora (bez powodujących hałas wentylatorków) | TAK |  |
| 3 | Kolorowy wyświetlacz LCD TFT o przekątnej ekranu min. 12 cali (rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli) | TAK |  |
| 4 | Kardiomonitor wyposażony w zintegrowany na stałe uchwyt do przenoszenia | TAK |  |
| 5 | Waga kardiomonitora z wbudowanym ekranem, wymaganymi wbudowanymi, niezależnymi modułami i akumulatorem poniżej 4,5 kg | TAK |  |
| 6 | Wyświetlanie min. 9 krzywych jednocześnie na wybranym ekranie | TAK |  |
| 7 | Trendy z min. 240 h (graficzne i tabelaryczne) z rozdzielczością nie gorszą niż 5 s w całym okresie min. 240 h | TAK |  |
| 8 | Obsługa w języku polskim poprzez ekran dotykowy | TAK |  |
| 9 | Alarmy min. trzystopniowe z możliwością zawieszania czasowego i na stałe | TAK |  |
| 10 | Zapis w pamięci monitora min. 400 zdarzeń alarmowych | TAK |  |
| 11 | W każdym z min. 400 zdarzeń zapis wszystkich wartości liczbowych oraz jednocześnie min. 3 różnych fal dynamicznych (fali EKG, fali SpO2, fali oddechy metodą reograficzną) | TAK |  |
| 12 | Ciągły zapis w pamięci kardiomonitora jednocześnie min. 5 fal dynamicznych (tj. min. 3 odprowadzeń EKG /I, II i III odprowadzenie/, fali SpO2 i fali oddechu metodą impedancyjną) z okresu min. 120 h | TAK |  |
| 13 | Możliwość konfigurowania i zapamiętywania przez użytkownika min. 15 ekranów (w tym ekran dużych cyfr) | TAK |  |
| 14 | Wbudowane złącze RJ-45 | TAK |  |
| 15 | Wbudowane złącze USB do przenoszenia jednocześnie wszystkich zapisanych w kardiomonitorze danych (tj. wszystkich wartości cyfrowych z min. 240 godzin monitorowania oraz wszystkich min. 5 krzywych dynamicznych z min. 120 godzin monitorowania) i min. 400 zdarzeń alarmowych na nośnik elektroniczny (Pendrive) i następnie do PC użytkownika | TAK |  |
| 16 | Możliwość podłączenia czytnika kodów paskowych | TAK |  |
| 17 | Niezależny, wbudowany moduł EKG/ST/Arytm/Resp - monitorowanie z kabla 3 żyłowego - możliwość zastosowania kabla 5 żyłowego - zakres częstości akcji serca: min. 15-300 1/min - jednoczesna obserwacja min. 3 odprowadzeń EKG z kabla 3 żyłowego i 7 odprowadzeń EKG jednocześnie z kabla 5 żyłowego - możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych prędkości dla fal EKG - detekcja stymulatora serca ze znacznikiem w kanale ekg i sygnalizacją dźwiękową - analiza odcinka ST z 6 odprowadzeń jednocześnie z kabla 3 żyłowego i z 7 odprowadzeń jednocześnie z kabla 5 żyłowego - analiza statystyczna HRV - analiza co najmniej 19 arytmii - respiracja metodą impedancyjną - częstość oddechu w zakresie min. 5-150 /min - alarm bezdechu w zakresie min. 5-50 s - licznik bezdechów - prezentacja fali oddechu - niezależnie od min. 240 godzinnego trendu, statystyki HR z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach HR: średniej, średniej dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej - wybór elektrod do detekcji oddechu (szczytami płuc lub przeponą) bez konieczności przepinania kabla EKG - wyposażenie do modułu: kabel EKG 3 żyłowy | TAK |  |
| 18 | Niezależny, wbudowany moduł SpO2, odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe w technologii Nellcor OxiMax - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wartość saturacji w zakresie min. 1-100% - tętno obwodowe w zakresie min. 20-300 bpm - załączana przez użytkownika funkcja blokady alarmu SpO2 i pulsu obwodowego w sytuacji pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego i saturacji na tej samej kończynie - wyposażenie do modułu: przedłużacz i wielorazowy czujnik saturacji typu klips na palec | TAK |  |
| 19 | Niezależny, wbudowany moduł nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia - zakres min. 15-270 mmHg - pomiar automatyczny w min. zakresie od 1 do 480 min - pomiaru ciągły oraz na żądanie - pomiar wartości pulsu z mankietu z prezentacją na ekranie - pomiar i jednoczesna prezentacja ciśnienia skurczowego, średniego i rozkurczowego - możliwość wstępnego ustawiania górnego zakresu pompowania przez użytkownika w celu skrócenia czasu pomiaru - niezależnie od min. 240 godzinnego trendu, statystyki pomiarów ciśnienia z ostatnich 24 godzin zawierająca informacje o wartościach: średniej, średniej dziennej, średniej nocnej, maksymalnej i minimalnej (dla wartości skurczowej, średniej i rozkurczowej) - szybki dostęp do min. 100 ostatnich pomiarów z menu ciśnienia z informacją o wartościach ciśnienia i czasie pomiaru - wyposażenie do modułu: 2 różne wielorazowe mankiety dla dorosłych oraz 1 uniwersalny wężyk z szybkozłączkami | TAK |  |
| 20 | Możliwość rozbudowy min. o saturację dualną, ciśnienie krwawe w 1, 2, 3 i 4 kanałach, temperaturę, pomiar rzutu serca metodą ICG, pomiar rzutu serca metodą termodylucji, analizator gazów anestetycznych, rejestrator termiczny z jednoczesnym wydrukiem min. 6 odprowadzeń ekg, funkcję przywoływania pielęgniarki, pomiar zwiotczenia mięśni NMT, monitorowanie stopnia uśpienia | TAK |  |
| 21 | Stojak jezdny ze stali nierdzewnej z koszykiem na akcesoria osadzony na 6 łożyskowanych kołach z blokadą 2 kół | TAK |  |

(podpis)