Oznaczenie sprawy: 22/ZP/2021                                                                                      Załącznik Nr 2 SWZ

PARAMETRY  TECHNICZNE  APARATU  ULTRASONOGRAFICZNEGO

| L. p. | Mobilny aparat USG | (Wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Producent – nazwa i kraj |  |
| 2. | Nazwa i typ/model aparatu |  |
| 3. | Rok produkcji 2021 r. |  |

| L. p. | Parametry wymagane | (Wypełnia Wykonawca) Spełnianie warunku TAK / NIE lub opisać |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przenośny aparat ultrasonograficzny, fabrycznie nowy. |  |
| 2. | Aparat nierekondycjonowany, nieużywany. |  |
| 3. | Instrukcja obsługi w j. polskim. |  |
| 4. | Gwarancja min. 24 miesiące. |  |
| 5. | Serwis gwarancyjny i wykonywanie serwisu aparatu na terenie Polski |  |
| 6. | Waga aparatu – maks. 10kg. |  |
| 7. | Zakres częstotliwości pracy min. 2-16 MHz zdefiniowany częstotliwościami głowic możliwych do podłączenia do aparatu. |  |
| 8. | Ilość niezależnych gniazd głowic w aparacie przełączanych elektronicznie min. 2. |  |
| 9. | Czas włączenia aparatu całkowicie wyłączonego (stan gotowości do pracy) max. 40 sek. |  |
| 10. | Czas wybudzenia aparatu z trybu standby max. 8 sek. |  |
| 11. | Monitor LCD o przekątnej min. 15 cali. |  |
| 12. | Rozdzielczość monitora min. 1024 x 768. |  |
| 13. | Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej prezentacji B min. 8 500. |  |
| 14. | Maksymalna pojemność pamięci dynamicznej prezentacji M i D min. 80 sek. |  |
| 15. | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji obrazów na dysku twardym o pojemności nie mniejszej niż 1 TB z możliwością eksportowania w formatach kompatybilnych z systemem Windows. |  |
| 16. | Wbudowany akumulator pozwalający na pracę bez zasilania sieciowego powyżej 100 min. |  |
| 17. | Minimum 4 porty USB. |  |
| 18. | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. „presety” |  |
| 19. | Dedykowany wózek pod aparat wyposażony w 4 koła skrętne z możliwością ich blokowania, posiadający uchwyty na głowice, półkę na akcesoria i videoprinter. |  |
| 20. | Możliwość ustawienia oprogramowania w języku polskim |  |
| 21. | Videoprinter czarno/biały |  |
| TRYB OBRAZOWANIA |
| 1. | Tryb 2 D (B-mode). |  |
| 2. | Zakres ustawiania głębokości penetracji min. od 1 cm do 38 cm. |  |
| 3. | Dynamika obrazu 2 D wyświetlana na ekranie min. 220 dB. |  |
| 4. | Ilość map szarości do wyboru – min 23. |  |
| 5. | Ilość map koloryzacji obrazu 2D – min. 23. |  |
| 6. | Nastawy specyficzne dla badanej tkanki, do wyboru min.: tłuszcz, mięśnie, płyn. |  |
| 7. | Funkcja mająca na celu redukcję artefaktów, wyostrzająca krawędzie, zapewniającą zwiększenie rozdzielczości kontrastowej. |  |
| 8. | Funkcja obsługująca technologię skrzyżowanych ultradźwięków (obrazowanie wielokierunkowe). |  |
| 9. | Możliwość powiększenia obszaru obrazu diagnostycznego na pełny ekran. |  |
| 10. | Maksymalna prędkość odświeżania „frame-rate” – min. 400 klatek/s. |  |
| 11. | Tryb M-mode. |  |
| 12. | Ilość prędkości przemiatania do wyboru – min. 6. |  |
| 13. | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem lub przesunięciem fazy dostępne na wszystkich oferowanych głowicach. |  |
| 14. | Tryb Doppler Kolorowy (CD). |  |
| 15. | Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowego min. 250 obr./sek. |  |
| 16. | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego. |  |
| 17. | Tryb angiologiczny /Power Doppler/ |  |
| 18. | Tryb Power Doppler kierunkowy. |  |
| 19. | Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD). |  |
| 20. | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0° min. 3,5 m/s. |  |
| 21. | Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej min. 05-20 mm. |  |
| 22. | Kąt korekcji bramki dopplerowskiej min.0 do +/- 89 stopni. |  |
| 23. | Szybka zmian kąta w pozycjach -60/0/60 stopni za pomocą jednego przycisku. |  |
| 24. | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B-Mode i Dopplera spektralnego. |  |
| GŁOWICE |
| 1. | Głowica convex wieloczęstotliwościowa. |  |
| 2. | Zakres częstotliwości min. 2,0 – 6.0 MHz. |  |
| 3. | Tryb II harmonicznej. |  |
| 4. | Maksymalny kąt pola obrazowego min. 90 °. |  |
| 5. | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa. |  |
| 6. | Zakres częstotliwości min. 3,5 – 12.0 MHz. |  |
| 7. | Tryb II harmonicznej. |  |
| 8. | Szerokość pola obrazowego max. 40 mm. |  |
| OPROGRAMOWANIE POMIAROWO - OBLICZENIOWE |
| 1. | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe min. - jama brzuszna - urologiczne - ginekologiczno-położnicze - narządy małe i powierzchowne - naczynia - nerwy - pediatryczne - medycyna ratunkowa |  |
| 2. | Raporty z każdego rodzaju badań z możliwością edycji danych, dodawanie zdjęć, wydruku i eksportu do plików PDF i/lub RTF. |  |
| OPCJE ROZBUDOWY NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERTY |
| 1. | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar IMT z wybranego obszaru. |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne. |  |
| 3. | Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowicy objętościowej o prędkości odświeżania min 30 obj./sek. |  |
| 4. | Obrazowanie tzw. tomograficzne wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie. |  |
| 5. | Funkcja efektu światłocienia (latarki) dla obrazowania 4D. |  |
| 6. | Automatyczna detekcja twarzy płodu dla obrazowania 4D. |  |
| 7. | Automatyczny pomiar biometrii płodu (min. BPD, HC, AC, FL). |  |
| 8. | Głowica liniowa o zakresie częstotliwości min. 4,0 – 16,0 MHz. |  |
| 9. | Głowica endokawitarna o zakresie częstotliwości min. 4,0 – 12,0 MHz. |  |
| 10. | Głowica convex objętościowa do badań 4D o zakresie częstotliwości min. 2,0 – 5,5 MHz. |  |

(podpis)