SPECYFIKACJA OPISOWA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO
DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PROSZOWICACH

# Spis treści

## 1. Zabudowa meblowa szafkowa podblatowa – szafki stojące z blatem

→ Elementy wyposażenia mają być wykonane w oparciu o Załącznik 1 (Zestawienie ilościowe i wymiarowe mebli) i znajdujące się tam rysunki obrazujące wykonanie mebli, Załącznik 2 (Karty wyposażenia pomieszczeń) oraz ogólne wytyczne zawarte w poniższej specyfikacji.

Szafki podblatowe stojące z blatem wykonanym z płyty laminowanej o grubości 38 mm, posiadającej atest higieniczny w klasie higieny E1. Płaszczyzny obrzeża mają być zabezpieczone zakończeniami z tworzywa sztucznego PCV w kolorze płyty (na min. 0,5 mm). Materiał blatu nieporowaty, zapewniający wysoką higieniczność, odporny na uderzenia i zarysowania, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z szerokiej palety barw.

Skrzydła drzwiczek do szafek mają być wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Mają być zamykane na zamek (w komplecie którego są 2 klucze) i posiadać zawiasy nakładane z kątem otwarcia 110°. Uchwyt do drzwi metalowy, mocowany osobno do każdego skrzydła drzwiczek.

Szafki powinny posiadać półki 2-3, równomiernie rozdystrybuowane po wysokości szafki (regulacja skokowa), w odległościach między sobą 25 – 30 cm.
Po konsultacji z Zamawiającym i użytkownikami część szafek będą stanowić szuflady zamykane na klucz.

Materiał wykonania ma być z zmywalny, nienasiąkliwy, odporny na działanie środków dezynfekujących i czyszczących stosowanych w placówkach leczniczych.

Podstawa szafek ma być wyposażona w aluminiowe nóżki. Niedopuszczalne jest zakańczanie podstaw cokołem.

Zabudowy meblowe o precyzyjnych wymiarach wskazane są na rysunkach w załączniku 1 (zestawienie ilościowe i wymiarowe mebli).

Meble mają być typowe, systemowe, tak, by można je było w przyszłości domawiać i wspólnie zestawiać.

## 2. Zabudowa meblowa – szafki wiszące nadblatowe

→ Elementy wyposażenia mają być wykonane w oparciu o Załącznik 1 (Zestawienie ilościowe i wymiarowe mebli), Załącznik 2 (Karty wyposażenia pomieszczeń) oraz ogólne wytyczne zawarte w poniższej specyfikacji.

Szafki wiszące z płyty laminowanej o grubości 18 mm w klasie higieny E1. Płaszczyzny obrzeża mają być zabezpieczone zakończeniami z tworzywa sztucznego PCV w kolorze płyty (na min. 0,5 mm). Materiał blatu nieporowaty, zapewniający wysoką higieniczność, odporny na uderzenia i zarysowania, obojętny chemicznie, oferujący wybór koloru z szerokiej palety barw.

Szafki powinny posiadać półki 2-3, równomiernie rozdystrybuowane po wysokości szafki (regulacja skokowa), w odległościach między sobą 25 – 30 cm.

Skrzydła drzwiczek do szafek mają być wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm. Mają posiadać zawiasy nakładane z kątem otwarcia 110°. Uchwyt do drzwi metalowy, mocowany osobno do każdego skrzydła drzwiczek.

Materiał wykonania ma być z zmywalny, nienasiąkliwy, odporny na działanie środków dezynfekujących i czyszczących stosowanych w placówkach leczniczych.

Zabudowy meblowe o precyzyjnych wymiarach wskazane są na rysunkach w załączniku 1 (zestawienie ilościowe i wymiarowe mebli).

Meble mają być typowe, systemowe, tak, by można je było w przyszłości domawiać i wspólnie zestawiać.

## 3. Szafka pod wanienkę
→ Elementy wyposażenia mają być wykonane w oparciu o Załącznik 1 (Zestawienie ilościowe i wymiarowe mebli), Załącznik 2 (Karty wyposażenia pomieszczeń) oraz ogólne wytyczne zawarte w poniższej specyfikacji.

Szafka wykonana z płyty laminowanej o grubości 18 mm w klasie higieny E1. Płaszczyzny obrzeża mają być zabezpieczone zakończeniami z tworzywa sztucznego PCV w kolorze płyty (na min. 0,5 mm).

Skrzydła drzwiczek do szafek mają być wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm i posiadać zawiasy nakładane z kątem otwarcia 110°. Uchwyt do drzwi metalowy, mocowany osobno do każdego skrzydła drzwiczek.

Blat do szafki – laminowany o grubości 38 mm - powinien posiadać otwór dostosowany do osadzenia w szafce wanienko-umywalki dla niemowlaka (osadzenie wanienko-umywalki po stronie Wykonawcy; wanienka ma posiadać odpływ). Bateria będzie naścienna - niedopuszczalne jest montowanie baterii do wanienko-umywalki na szafce.

Podstawa szaf i szafek stojących ma być wyposażona w aluminiowe nóżki umożliwiające niewielką regulację wysokości / odpowiednie wypoziomowanie. Niedopuszczalne jest zakańczanie podstaw cokołem.

Materiał wykonania wszystkich szaf i szafek ma być z zmywalny, nienasiąkliwy, odporny na działanie wody, środków dezynfekujących i czyszczących stosowanych w placówkach leczniczych.

Meble mają być typowe, systemowe, tak, by można je było w przyszłości domawiać i wspólnie zestawiać.

Poglądowa wizualizacja szafki poniżej (docelowa winna być bez dolnego zakończenia cokołem):