Oznaczenie sprawy: 27/ZP/2016                                                                                      Załącznik Nr 2g do zaproszenia

Analizator gazometrii– 1 szt.

Parametry techniczne

Producent:   ______________________________

Typ/model:  ______________________________

Rok produkcji:  wymagany 2016 - _____________

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany - tak/nie lub opis |
| --- | --- | --- |
|  | Automatyczne analizatory parametrów krytycznych pracujące w systemie ciągłym, dokonujące jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru minimum: pH,pCO2,pO2,Lac/Glu, pochodne Hb, jony (Na,K,Ca,Cl), hemoglobina płodowa |  |
|  | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l |  |
|  | Próbka podawana bezpośrednio z kapilary lub strzykawki |  |
|  | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej, roztworów kontrolnych wodnych i przygotowanych na bazie krwi |  |
|  | Aparat wyposażony w wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację próbki oraz kontroli |  |
|  | Monitorowanie poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie |  |
| 7. | Maksymalnie 2 materiały zużywalne: osobne kasety odczynnikowe i kasety z elektrodami |  |
| 8 | Odczynniki po zainstalowaniu w aparacie zachowują ważność min. przez 30 dni |  |
| 9 | Aparaty proste w instalowaniu, przenośne. Aparaty wyposażone w urządzenia zabezpieczające przed utratą odczynników na wypadek wyłączenia zasilania. |  |
| 10 | Automatyczna kontrola jakości jeden raz dziennie dla każdego z trzech poziomów |  |
| 11 | Możliwość podania kontroli zewnętrznie |  |
| 12 | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta |  |
| 13 | Oprogramowanie w języku polskim |  |
| 14 | Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa bez użycia butli gazowych |  |
| 15 | Możliwość korekty wyniku do temperatury pacjenta (zabiegi w hipotermii) |  |
| 16 | Możliwość wyjęcia i ponownego zainstalowania kaset w tym samym analizatorze bez utraty pozostałych w kasetach testów. |  |
| 17 | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów |  |
| 18 | Wbudowany barometr |  |
| 19 | Analizator pracujący w systemie ciągłym |  |
| 20 | Możliwość wygenerowania wykresu równowagi kwasowo-zasadowej |  |
| 21 | Wbudowany skaner, wbudowana drukarka. |  |
| 22 | Objętość badanej próbki konieczna do oznaczenia wszystkich parametrów w zależności od trybu: max. 45 μl – z kapilary max. 65 μl – ze strzykawki |  |